附件1：

重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）

环境影响报告书

（公示简本）

二О二一年十月

目 录

1 总  则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价原则	1

1.3 评价范围、时段及标准	1

2 规划概述	4

2.1 规划总体布局	4

2.2 规划目标及主要内容	4

3 环境现状调查与评价	5

3.1 环境质量现状和变化趋势	5

3.2 生态环境现状和生态功能	6

3.3 重庆市生态空间（生态保护红线和一般生态空间）	7

3.4 环境影响回顾性分析	7

3.5 存在的主要生态环境问题及解决方案	8

3.6 资源与环境制约因素	10

4 环境影响预测与评价	10

4.1 资源与环境承载力	10

4.2 生态环境影响分析	11

4.3 其他环境要素影响分析	11

5 规划方案综合论证结论	12

5.1 规划方案综合论证	12

5.2 规划优化调整建议	13

6 环境影响减缓对策和措施	14

6.1 “三线一单”管控要求	14

6.2 环境影响减缓对策和措施	15

7 规划包含的具体建设项目及下层位规划环评的重点内容和简化建议	18

8 跟踪评价方案	19

9 公众参与	19

10 综合评价结论	19

# 1 总  则

## 1.1 评价目的

以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

## 1.2 评价原则

（1）早期介入、过程互动

在规划编制的启动阶段介入，在规划前期研究和方案编制、论证、审定等关键环节和过程中充分互动，不断优化规划方案，提高环境合理性。

（2）统筹衔接、分类指导

突出规划所处区域生态环境特征、市级矿产资源规划及其环境影响特点，充分衔接重庆市“三线一单”成果，分类指导规划所包含建设项目的布局和生态环境准入。

（3）客观评价、结论科学

选择成熟可靠的评价方法、完整可信的数据资料，依据现有知识水平和技术条件对规划实施可能产生的不良环境影响的范围和程度进行客观分析，得出具体明确且具有可操作性结论建议。

## 1.3 评价范围、时段及标准

## 1.3.1 评价范围与时段

本次规划范围与规划范围一致，为重庆市全域，其中重点评价范围为规划各分区、探矿权和采矿权区块及周边影响区。规划基期为2020年，目标年为2025年。评价时段与规划时段一致，即2020-2025年。

## 1.3.2 评价标准

（1）环境功能区划

评价区内环境空气功能区划执行《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）等规定，一类功能区内的建设用地及其以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区管理，其他区域属于二类功能区。

评价区内地表水环境功能区划执行《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）及《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）等规定。

评价区内声环境功能区划执行《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发〔1998〕90号）、《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发〔2007〕78 号）及《重庆市主城区声环境功能区划分方案》（渝环〔2018〕326号）等规定。

（2）环境质量标准

环境空气质量标准：一类功能区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；一类功能区内的建设用地及其以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的标准执行；其他区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

水环境质量标准：地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中相应标准。

声环境质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。

土壤环境质量标准：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应标准。

生态环境：执行《重庆市生态功能区划（修编）》相关规定。

地热水：理疗热矿水水质执行《地热资源地质勘查规范》（GB/T11615-2010）附录E中表E1中标准。

土壤侵蚀：参照执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。

（3）污染物排放标准

废气：水泥原料矿山开采过程中的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2016）；煤层气（煤矿瓦斯）执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB21522-2008）；锰矿采选粉尘排放执行《锰工业污染物排放标准》（DB50/996-2020）；铝土矿山粉尘排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）,其余有行业排放标准的执行行业排放标准，无行业排放标准的执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），其中环境空气一类区禁止新建、扩建污染源，一类区现有污染源改建时执行现有污染源的一级标准。执行《重庆市生态环境局关于重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值的公告》（渝环〔2018〕294号）要求。

废水：《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）；锰矿采选废水排放执行《锰工业污染物排放标准》（DB50/996-2020）；铝土矿山废水排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）；锶矿开采矿井水执行《污水综合排放标准》一级标准要求，其中锶、钡参照执行《锶矿工业污染物排放标准》；其余有行业或地方排放标准的执行行业或地方排放标准，无行业和地方排放标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。执行《重庆市生态环境局关于重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值的公告》（渝环〔2018〕294号）要求

噪声：项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行后执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

固体废物：矿产资源勘查开发活动中产生的废石等一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（环境保护部公告 2013年第36号）（2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020））；废油、含油废物等危险废物执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环境保护部公告 2013年第36号）。

（4）绿色矿山建设和清洁生产标准

绿色矿山建设标准：绿色矿山建设应满足《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）、《重庆市绿色矿山建设标准》（渝国土房管规发〔2018〕2号）等相应绿色矿山建设标准要求。

清洁生产标准：铁矿采选清洁生产执行《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T 294-2006）；铅锌采选清洁生产执行《铅锌采选业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委 环境保护部 工业和信息化部 2015年第25号公告）；天然气和页岩气开采清洁生产执行《石油天然气开采业清洁生产评价指标体系（试行）》，在页岩气行业清洁生产标准发布后执行相应标准。

# 2 规划概述

## 2.1 规划总体布局

《规划》坚持生态优先、绿色发展，服从服务于生态安全和资源安全两个大局，以提高矿产资源保障能力为目标，以推进资源合理利用与保护为主线，结合市域国土空间“一区两群”协调发展格局，统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接，为成渝地区双城经济圈建设提供资源保障。

禁止勘查开发汞、砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产。限制勘查开发耐火粘土、高岭石粘土、硫铁矿、煤、锰等矿产。重点勘查开发天然气、页岩气、煤层气、地热、铝土矿、锶、萤石、重晶石、毒重石、岩盐等矿产。

严格落实矿产资源勘查开发规划分区管理，符合生态保护红线、城市开发边界、永久基本农田、生态敏感区域、重大基础设施安全以及生态环境分区、自然保护地管控等要求。落实全国规划对能源资源基地和国家规划矿区管控要求，合理划定重点勘查区、重点开采区、建筑石料用灰岩集中开采区，促进找矿突破，推动资源规模开发与集约利用。

## 2.2 规划目标及主要内容

《规划》到2025年，矿产资源供应能力稳步提升，基本保障经济社会发展的资源需求，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的矿业绿色发展高质量发展格局，现代化的治理体系和治理能力在矿产资源领域基本形成。

（1）进一步夯实矿产资源保障基础。进一步提升全市1:5万区域地质调查工作程度，力争实现全覆盖。开展石膏、岩盐等矿产重要矿山的接替资源勘查，促进已有矿业产业的持续稳定发展。加强煤层气、萤石、铝土矿等战略性矿产，地热、铅、锌等重要矿产重点成矿区带的勘查，实现找矿突破。适度开展毒重石、锶等优势矿产的勘查，增强优势资源持续保障能力。划定了8个重点勘查区、29个勘查区块。力争新发现和评价大中型矿产地10～15处。

（2）进一步提升矿产资源供应能力。建设一批规模效应突出、资源保障有力的建筑石料用灰岩集中开采区和岩盐、锶、铝土矿、毒重石等矿产重点开采区，引导各类生产要素聚集。落实了全国矿产资源规划设置的2个国家能源资源基地（油气、锰矿）、3个国家规划矿区（油气、铝土矿），划定了9个重点开采区、263个开采区块，布局了27个建筑石料用灰岩集中开采区。到2025年，水泥用灰岩年开采总量在11000万吨左右，建筑石料用灰岩年开采总量在32000万吨左右，岩盐年开采总量达到350万吨，锶年开采总量达到50万吨、毒重石年开采总量达到100万吨，保障经济社会发展和重大基础设施建设的资源需求。地热资源开发利用对“世界温泉之都”建设的支撑作用持续增强。

（3）基本形成矿业绿色发展格局。加大锶、萤石、重晶石及砂石土类矿山整合力度，提升矿业集中度和资源规模化利用水平。增强锶、铝土矿、饰面石材等深加工能力，延伸产业链，提升矿产品附加值。完善矿产资源节约与综合利用的激励约束机制，全面推行绿色勘查、绿色矿山建设，全面落实矿业权人生态保护修复责任，健全矿业绿色发展长效机制。到2025年，全市矿山总数在1000个左右，大中型矿山比例达到60%，生产矿山绿色矿山建设比例达到100%。

（4）基本建立现代化的矿产资源管理体系。充分利用大数据、智能化等技术手段，落实矿山环境治理恢复基金制度，健全矿业权人信用约束机制。建立完善矿产资源资产产权制度。深化放管服改革，建立矿业权出让项目库，加强矿业权出让前期准备工作，推进砂石土类矿产“净矿”出让，探索地热等矿产矿业权和土地使用权打捆出让。完善矿业权管理制度，提升矿业市场活力。严格实施矿业权出让项目计划管理，强化矿产资源勘查开发利用与保护的规划管控。

# 3 环境现状调查与评价

## 3.1 环境质量现状和变化趋势

2015～2020年，重庆市环境质量总体向好发展。在大气环境方面，全市空气质量优良天数逐年上升，由2015年的292天提高到2020年的333天，优良天数比率在2020年首次超过90%，且六项评价指标也首次实现全部达标。在水环境方面，截至2020年底，长江干流重庆段水质为优，长江支流全面消除劣Ⅴ类水质断面，42个国考断面水质优良比例为100%，优于国家考核目标4.8个百分点，较2015年上升14.3个百分点；重庆市地下水水质保持稳定，近三年内未发生较大、重大、特大突发地下水环境事件；全市集中式饮用水源地水质良好，66个城市集中式饮用水源地水质达标率为100%。在声环境方面，声环境质量保持较好，2015～2020年变化不大，均满足相应声环境功能区划的要求。在土壤环境方面，重庆市危险废物规范化管理达到国家A级要求，土壤环境风险得到有效管控。

## 3.2 生态环境现状和生态功能

重庆市生物多样性丰富，生态功能系统完整。根据《全国主体功能区规划》，重庆市有三峡库区水土保持生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区、武陵山区生物多样性及水土保持生态功能区。根据《全国生态功能区划》（修编），重庆市有大娄山区水源涵养与生物多样性保护重要区、秦岭-大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区、武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区、三峡库区土壤保持重要区。根据《中国生物多样性保护优先区域范围》，重庆市有武陵山生物多样性保护优先区域和大巴山生物多样性保护优先区域。

全市现有59个自然保护区、83个森林公园、36个风景名胜区、10个地质公园、3个世界自然与文化遗产地、26个湿地公园、66处城市集中式饮用水源保护地等重要生态环境敏感区。《规划》应严格遵守依法划定的各类保护区域相关规定和管控要求，加强空间管制和规划准入，严禁非法开展矿业活动。根据规划实施生态环境影响评价结果，规划勘查开发布局与上述重要生态环境敏感区存在范围重叠情况，评价依据相关管控要求提出了相应优化调整建议和要求。

重庆市自然生态系统主要有森林生态系统、河流生态系统、湿地生态系统、草甸生态系统和灌丛生态系统。全市共有野生维管束植物5890种，其中中国特有植物498种，稀有濒危及国家重点保护野生植物85种。全市已知脊椎动物约865种，有国家I级保护动物13种,国家II级保护动物74种，市级重点保护陆生脊椎动物52种，中国特有动物206种。全市已知无脊椎动物有4368种，其中有6个中国特有属，112个中国特有种，有国家II级保护动物2种，为阳彩臂金龟和中华虎凤蝶。全市已知大型真菌100多种，其它微生物183种。

重庆市生态状况整体稳定。区域生态环境状况及年际变化差异明显，从空间上看，渝东北三峡库区、渝东南武陵山区生态环境状况整体优于主城区都市区。

## 3.3 重庆市生态空间（生态保护红线和一般生态空间）

（1）生态保护红线

根据《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发〔2018〕25号），全市生态保护红线管控面积2.04万km2，占全市国土面积的24.82%，在38个区县（自治县）和两江新区、万盛经开区（以下统称区县）均有分布，管控区域主要分布在渝东南、渝东北以及主城“四山”地区。主要类型有水源涵养生态保护红线、生物多样性维护生态保护红线、水土保持生态保护红线、水土流失生态保护红线、石漠化生态保护红线等。生态保护红线区域执行国家及重庆市制定的生态保护红线管理制度，原则上参照禁止开发区域进行管理。

（2）一般生态空间

根据《长江经济带战略环境影响评价重庆市“三线一单”》，作为对生态保护红线的缓冲和延伸，在重庆市市生态保护红线区域基础上，将未纳入红线的自然保护地及评价出的生态服务功能重要区、生态环境高度敏感区等划入一般生态空间，全市划定一般生态空间0.95万km2，占全市幅员面积的11.56%。一般生态空间中“功能评价区”、“脆弱评价区”，应当按照限制性开发管理要求，严格控制建设活动范围和强度，保证其结构和主要功能不受破坏。

## 3.4 环境影响回顾性分析

第三轮矿规正式发布实施以来，重点任务和重大工程有序开展，主要指标基本达到进度要求，部分重要矿产资源持续供应保障了经济社会发展需求；矿产开发利用结构和布局不断优化，资源节约和综合利用水平显著提升，矿山地质环境保护与恢复治理得到加强，矿产资源勘查开发秩序总体向好，绿色矿业发展、绿色矿山建设全面启动；矿产资源管理改革不断加强，管理能力不断提升。矿山总数由2015年的2287个减少至2020年的878个，矿山“三率”达标率为88.3%；建成国家级绿色矿业发展示范区1个，市级绿色矿山170个（其中国家级绿色矿山12个）；完成851个露天矿山综合整治，矿山生态修复（地质环境恢复治理及土地复垦）整体推进顺利，已完成治理面积1907.48公顷，正在治理的有1067.27公顷。

第三轮矿规环评及审查意见、主要环境目标基本得到了落实，规划实施期间未对重庆市环境质量造成明显不良影响，环境影响可控。调查的重点矿产品集中分布区域环境空气、地表水、地下水和土壤环境质量现状总体较好，满足相应环境质量标准要求；但有极少部分河流及部分区域土壤中存在超标污染因子。另外目前仍存在部分矿权与重庆市生态保护红线、自然保护地和一般生态空间有部分重叠。大中型矿山比例和矿产资源开发利用“三率”水平平均达标率偏低，未达到上一轮规划目标要求；露天开采没有完全执行平台开采，边开采边修复制度未完全落实到位；矿山生态环境问题得到了较大改善，但历史欠账多，还需持续加强。

## 3.5 存在的主要生态环境问题及解决方案

- 与法定保护区域存在范围重叠的现有矿业权。

评价要求，应严守生态空间管控要求，合理优化现有矿业权空间布局。对于与重庆市环境管控优先保护单元（生态保护红线、一般生态空间）、自然保护区、森林公园、风景名胜区、四山管制区存在范围重叠的探矿权，已纳入本次规划应落实评价提出的相应优化调整建议，未纳入本次规划的，建议在探矿权许可证到期后自行废止，若需延续探矿权或探转采，应按照上述各类法定保护区域相关要求调整区块范围，做到依法探矿采矿。对于与生态保护红线、自然保护地有范围重叠的采矿权，应严格执行生态保护红线和自然保护地相关管控要求及《自然资源部 国家林业和草原局关于生态保护红线自然保护地内矿业权差别化管理的通知》（自然资函〔2020〕861号）要求。地热和矿泉水采矿权不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施，继续开采活动，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；其余矿种采矿权，对于小部分或部分范围重叠的采矿权，建议调整区块范围，主动避让，不与发生重叠；对于大部分或全部范围重叠的采矿权，建议取消或另行选址规划。对于与一般生态空间有范围重叠的采矿权，应严格执行《长江经济带战略环境影响评价重庆市“三线一单”》等关于一般生态空间的管控要求，在一般生态空间范围内不允许再扩大规模和范围，并严格执行绿色开采与矿山生态保护修复相关要求，边开采边治理。

- 矿产资源本土供应能力与经济社会发展的需求存在一定程度的不平衡，矿产资源勘查开发与当前生态环境保护要求存在差距。大中型矿山比例和矿产资源开发利用“三率”水平平均达标率还有一定差距，露天开采没有完全执行平台开采，边开采边修复制度未完全落实到位。

评价要求，应加强矿山规模结构调整，提升矿产资源节约集约利用水平，推进矿业绿色发展。严格执行《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）、《重庆市绿色矿山建设标准》（渝国土房管规发〔2018〕2号）和《重庆市绿色矿山管理办法》（渝规资规范〔2020〕13号）等规定和要求，加快推进绿色矿山建设工作，依法关闭不满足绿色矿山建设标准和生态环境保护要求的矿山，鼓励和引导矿山企业重组改造、转型升级，促进矿产资源规模化开发利用，提高大中型矿山建设比例和绿色矿山建设比例。同时，建立矿产资源开发利用水平调查评估制度，强化对矿山企业的监管，督促其采用符合国家标准的采矿方法和选矿工艺，提高矿产资源开采回收率、选矿回收率和综合利用率。执行露天矿山平台开采制度，落实矿山边开采边修复制度。构建税费减免等激励机制，促进低品位、难选冶锰、铝土矿、锶等矿产资源节约集约利用，促进锰渣、赤泥等尾矿、废石的综合利用，提高矿山固体废物资源化综合利用水平。

（3）矿山开采地质环境恢复治理与土地复垦等生态环境问题历史欠账多，采煤地表塌陷、地下水漏失、矿井水等遗留问题，部分矿山企业存在重开发、轻保护、生态保护修复和污染防治措施落实不到位、环保设施未验收及投入运行，少数企业环评手续落实不到位，有极少数企业存在无证排污和超标排污的情形。

评价要求，应全面推进矿山生态保护修复工作，有效解决矿山遗留生态环境问题。严格按照《重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作方案》（渝府办发〔2018〕55号）要求，落实矿山责任主体，有序推进关闭（含新关闭矿山）及历史遗留矿山治理恢复或土地复垦，确保年度目标和总体目标任务圆满完成。严格执行《矿山地质环境保护规定》《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》《重庆市人民政府办公厅关于加快推进采煤沉陷区综合治理工作的实施意见》《重庆市市级采煤沉陷区土地整治专项规划》等规定和要求，有序推进采煤沉陷区综合治理、矿区生态恢复治理及矿井涌水无害化处理等工作。按照《土壤污染防治行动计划》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》等规定和要求，进一步强化锰矿、汞矿、铅锌矿、锶矿开采矿区及直接影响区土壤和地下水污染调查评估工作，摸清现状，并针对受污染土壤和地下水制定生态修复治理专项规划或实施方案，落实责任主体，有序推进矿山生态修复治理工作。现有矿山企业应严格按照《环境保护法》《环境影响评价法》《排污许可管理条例》及《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》等相关规定和要求，完善各项环保手续，建设并正常运行污染治理设备设施，确保污染物达标排放，并边开采边治理矿山生态环境。同时，应加强矿山生态环境执法，督促和指导企业落实矿山生态环境保护与污染防治主体责任，维护好区域生态环境质量。

## 3.6 资源与环境制约因素

制约《规划》实施的资源环境因素主要有生态保护红线、依法设立的各级各类环境敏感区、环境空气质量（环境空气质量不达标区）、水资源（水资源利用率已处于较高水平）、土地资源等，其中主要制约因素是生态保护红线、依法设立的各级各类保护区域、一般生态空间、土地资源、大气环境。

# 4 环境影响预测与评价

## 4.1 资源与环境承载力

重庆市水资源利用率仍处于较低水平，从全市范围来看仍有较大富余水资源可利用。经预测，到2025年，全市采矿业用水量约2114.51万m3，占《长江经济带战略环境评价重庆市“三线一单”》2020年全市用水总量控制指标（97.13亿m3）的0.22%，占水资源总量的比例很小，完全可以承载规划实施对水资源的要求。但重庆水资源分布不均，《规划》实施必须严格取水制度，不得影响饮用水水源保护地和区域、流域用水，并应加强污废水无害化处理和资源化循环再利用，节约用水，严禁污染水体。

《规划》263个开采区块总占地面积305.71km2，占重庆市国土面积比例为0.37%。其中露天开采区块（建筑石料用灰岩和水泥用灰岩）208个，占地面积164.10km2，占重庆市国土面积比例为0.20%；占用林地、耕地面积分别为65.31km2和84.47km2，占重庆市林地、耕地面积的比例分别为0.14%和0.44%；有77个区块与永久基本农田重叠14.3593km2，占重庆市永久基本农田面积的比例为0.09%。《规划》实施将全面推行绿色勘查和绿色开发，加强矿区生态保护修复治理工作。因此从整体上来看，规划实施不会从总体上对重庆市土地利用现状和永久基本农田造成明显改变，土地资源能够承载规划实施。

总体来看，重庆市水环境、大气环境、土壤环境等完全能够满足规划对环境承载力的要求。尽管如此，在规划实施后，矿企必须大力推进绿色矿山建设和矿山生态保护修复，严格执行规划和环境保护相关要求，加强采矿影响区域内未利用地的环境监管，严控工矿污染，做好“三废”治理，落实矿山生态保护修复措施，将对环境的影响降至最小。

## 4.2 生态环境影响分析

规划有8个重点勘查区、9个重点开采区、23个建筑石料用灰岩集中开采区、28个勘查区块、103个开采区块与重庆市生态保护红线、自然保护地、一般生态空间等保护区域中的一种中或几种存在空间范围重叠，有42个开采区块涉及生物多样性保护优先区域、61个开采区块涉及国家重点生态功能区、189个开采区块涉及国家重要生态功能区、47个开采区块涉及国家级公益林。评价针对上述重叠情况提出了分类处置优化调整建议和反馈意见，要求严格执行各类法定保护区域相关空间管控要求，合理优化规划勘查开发布局，在规划实施过程中应全面推行绿色勘查、绿色开发，加强对区域生物多样性及生态系统的保护和矿区生态环境的恢复治理工作。

规划明确了“加强与生态保护红线、永久基本农田等控制线的衔接，涉及禁止限制勘查开采区域等空间治理内容遵从相关法律法规和规划的规定”“严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单；不得在生态保护红线、国家公园、自然保护区、自然公园、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等各类自然保护地及“四山”管制区等范围内新规划布局勘查开采规划区块等规定要求。从整体上重视和避免了矿产资源勘查开采对各类保护区域的影响，并严格勘查开发空间准入，在勘查立项、设计、施工全过程贯彻生态文明理念，优先选择生态友好型勘查方法，分类推进绿色矿山建设，加强矿区生态保护修复，降低对区域生态环境的影响。

## 4.3 其他环境要素影响分析

经预测，与2019年比较，规划到2025年的工业废气、二氧化硫、工业烟（粉）尘排放量分别增加了41.20亿标m3、69.33吨和1904吨，工业废水排放总量减少了5384.39万吨，工业固体废物产生总量减少了198.77万吨，但危险废物和非金属矿采选业固体废物产生量分别增加了2.24万吨和37.83万吨。这主要是全市煤矿的全部关闭退出，以及全市城乡建设和重大基础设施建设对建筑石料用灰岩和水泥用灰岩等资源的大量需求，使得矿山“三废”产排量有所增减。页岩气是重庆市十大战略性新兴产业，耗水量大，生态环境问题一直是社会普遍关注的焦点问题，采矿过程中产生的废气、废水和固废等污染物处置不当或未经处理直接排入自然环境，将会对区域空气、土壤、地表水、地下水、农作物等带来危害，同时还可能直接或间接对人体健康造成一定影响。为此，评价要求加强页岩气等主要矿种或重大项目的生态环境监管和环境风险防范，严格空间管制、总量调控和项目环境准入，全面推进绿色矿山建设，加强矿区生态保护修复工作，持续巩固提升露天矿山综合整治成效，提高矿山废弃物资源化综合利用水平，外排污染物必须处理达标后方可排放。

# 5 规划方案综合论证结论

## 5.1 规划方案综合论证

《规划》符合《中华人民共和国长江保护法》《自然保护区条例》《风景名胜区条例》《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《全国生态环境保护纲要》《长江经济带发展规划纲要》《长江经济带生态环境保护规划》《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划（修编版）》《中国生物多样性保护战略与行动计划》《重庆市生态功能区划（修编）》《重庆市采矿权设置及出让管理暂行规定》《重庆市“四山”地区开发建设管制规定》《重庆市生态保护红线》《重庆市产业投资准入工作手册》及《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）和《自然资源部 国家林业和草原局关于生态保护红线自然保护地内矿业权差别化管理的通知》（自然资函〔2020〕861号）等国家和重庆市相关法规、政策及规划，不存在显著冲突。规划目标与评价的环境目标一致。

经综合评价，《规划》空间布局基本合理，但规划重点勘查区、重点开采区、建筑石料用灰岩集中开采区、勘查区块、开采区块需与生态保护红线、自然保护地、一般生态空间、永久基本农田、城镇开发边界等保护区域进一步充分衔接，合理优化调整后，才能使规划布局更合理。《规划》对建筑石料用灰岩、水泥用灰岩、锰、地热等主要矿种年开采总量及矿山最低开采规模的调控合理，提出的大中型矿山比例和绿色矿山建设比例等结构管控指标及要求合理，属于资源和环境容量可承受范围。在严格执行《规划》及相关规定和规划要求，并采取有效生态环境保护修复和污染防治措施后，规划环境目标可达。

## 5.2 规划优化调整建议

- 针对与自然保护地和生态保护红线有范围重叠的勘查开采区块，其中，已依法取得采矿权的矿泉水、地热开采区块，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的条件下，允许保留，继续开采活动；对于与自然保护地、生态保护红线和城镇开发边界有部分范围重叠的规划勘查开采区块，建议调整区块范围，主动避让，不发生重叠；与自然保护地、生态保护红线和城镇开发边界有大部分或全部范围重叠的规划勘查开采区块，建议取消或另行选址规划。

- 针对与一般生态空间有范围重叠的勘查开采规划区块，提出应当按照限制性开发管理要求，严格控制矿产资源勘查开采活动范围和强度，保证其结构和主要功能不受破坏，并严格执行绿色勘查、绿色开采与矿山生态保护修复相关要求。其中，对于占用一般生态空间的已设采矿权调整（整合）区块，建议保留，一般生态空间范围内不允许再扩大规模和范围。对于新设地下开采区块，工业场地应主动避让一般生态空间，重点管控闭矿期内的沉陷问题，加强生态监测和跟踪评价。对于新设露天开采区块，部分占用一般生态空间，应调整区块范围，主动避让一般生态空间；全部或大部分占用，建议取消或重新划定区块范围，避开一般生态空间。

- 针对永久基本农田，允许已设采矿权保留区块在原矿业权范围内办理延续变更等登记手续，空白区新设及已设采矿权调整区块应主动避让，不与永久基本农田发生重叠。

- 若规划实施时，评估调整的生态保护红线、整合优化的自然保护地和编制的《重庆市国土空间总体规划（2020-2035年）》未发布实施，则应执行现行有效的重庆市生态保护红线、自然保护地、永久基本农田和城镇开发边界。若规划实施时，评估调整的生态保护红线、整合优化的自然保护地和编制的《重庆市国土空间总体规划（2020-2035年）》已发布实施，则规划应及时进行充分衔接，严守划定的生态保护红线、自然保护地、永久基本农田和城镇开发边界。对于仍有小部分或部分范围占用的空白区新设区块，建议调整区块范围，主动避让；对于大部分或绝大部分范围占用的空白区新设区块，建议取消或另行选址规划；对于有范围重叠的已有矿权保留和调整区块，建议继续保留，但在保护区域范围内不允许再扩大规模和范围，并严格执行绿色开采与矿山生态保护修复相关要求，采矿权到期后依法退出或合理调整区块范围，不与法定保护区域空间管控相冲突。

- 对于涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区的开采区块，规划实施时，应严格执行相关规定和要求，加强矿区及采矿活动影响区域生物多样性保护调查保护，以及水土流失预防与综合治理工作，维护好区域生物多样性和生态功能系统完整性。

- 对于与国家级公益林有范围重叠的开采区块，规划实施时应严格执行《国家级公益林管理办法》《重庆市公益林管理办法》等规定，严格控制采矿使用国家级公益林地，确需使用的，应严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》等有关规定依法办理使用林地手续。

- 对于与法定保护区域有范围重叠的重点勘查区、重点开采区和建筑石料用灰岩集中开采区，在规划实施时，应根据新发布实施的生态保护红线、自然保护地等保护区域空间布局进行及时调整，便于矿产资源总体规划空间布局。

- 高速公路和铁路建设时，未经科学论证和省级以上自然资源主管部门批准，不得压覆重要矿产资源。对于压覆重要矿产资源的高速公路和铁路项目，要严格论证，协调好经济补偿，线路选择时尽量避开矿产资源集中分布区域，尽量做到不压、少压，同时也要采取有效措施保障建设项目的顺利进行。对未投放的新设采矿权规划应与高速公路及铁路进行充分衔接。

# 6 环境影响减缓对策和措施

## 6.1 “三线一单”管控要求

（1）生态空间（生态保护红线和一般生态空间）

认真贯彻落实《中办国办关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，严守生态保护红线，依法遵守环境敏感区规定，加强规划空间管制，合法开展矿产资源勘查和开发利用与保护。加强矿山地质环境恢复治理，促进矿业绿色发展，确保区域生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，维护国家生态安全。

（2）环境质量底线

规划实施应以改善环境质量为核心，严守空气、地表水、地下水、声和土壤等环境质量底线，落实评价提出的规划环境质量底线管控要求，提高废水和固体废弃物综合利用水平，最大化实现废弃物的资源化利用。

（3）资源利用上线

所设采矿权区块实施必须严格执行规划要求，不得超越矿权范围从事采矿活动，不得突破区块矿产资源利用上线。规划实施必须严格取水制度，不得影响饮用水水源保护地和区域、流域用水；加强污废水无害化处理和资源化再利用，节约用水，严禁污染水体。

（4）生态环境准入清单

《规划》应加强空间管控，严格执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《风景名胜区条例》、《国家级森林公园管理办法》、《森林公园管理办法》、《基本农田保护条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律法规有关矿产资源勘查开发的准入要求。严格矿产资源开采项目准入，推进矿产资源开发利用布局与结构优化调整，落实《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）等相关规定和要求，推动矿业绿色发展，实现资源开发利用与环境保护相协调的绿色发展格局。

## 6.2 环境影响减缓对策和措施

（1）采用先进的生产技术

针对规划设置的具体项目，合理安排施工方案和施工计划，鼓励采用先进环保的生产技术，露天矿山应严格按照开发利用方案确定的台阶式开采方式，实现边开采边恢复。页岩气勘探开发应选用绿色环保型钻井液、压裂液和先进的钻井及压裂工艺，减轻对地下水、地表水等环境的影响。

（2）加强矿产资源节约与综合利用

推进矿山“清洁生产”，加强科学技术研究和应用，鼓励采用先进的开采工艺，实行综合开发和综合利用，实现矿山废弃物的减量化和资源化，加强固体废物综合利用；加强采矿废水的节约和综合利用。

（3）推行清洁生产，发展循环经济

鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。

（4）积极推动绿色矿山建设

采用绿色勘查技术，减少地表工作对环境的影响，减少施工过程中“三废”对环境的影响。全面提升勘查技术水平和成果集成创新，全面升级勘查技术手段，开展应用示范，使用先进工艺手段和装备仪器，形成绿色槽探、钻探技术体系。

按绿色矿山建设标准推进现有矿山绿色矿山建设；新建矿山应按绿色矿山标准组织实施，投产时应达到绿色矿山建设标准。

（5）生态环境恢复治理措施

生态环境影响防护、恢复应遵循“避让—最小化—减量化—修复—重建”这一顺序，严格控制矿产资源开发对环境造成的损害，并贯彻“谁污染、谁治理、谁开发、谁保护”的原则，搞好生态保护恢复建设，使生态效益和经济效益相协调。加大矿山生态治理力度。

对于已关闭但未治理的矿山（含历史遗留矿山）和规划期拟关闭的矿山，应落实主体责任，严格按照规范要求做好关闭矿山地质环境治理和矿山土地复垦工作。对于遗留环境污染问题，如关闭煤矿矿井涌水，应采取化学沉淀等治理措施对其进行有效处理，对已造成环境污染的应限期治理，严禁流于形式，走过场。。

（6）污染防治措施

① 大气污染防治

采矿权区块应合理选址，一类功能区以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的标准执行，保证300米缓冲带内环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）一级标准要求。

露天开采时应控制矿山开采和加工过程中无组织排放粉尘排放，项目环评时应核定大气环境防护距离设置，大气环境防护距离范围内的居民应搬迁；重晶石、硫铁矿、耐火粘土等地下开采矿山，通过采取湿式作业，爆破前润湿矿体、爆破后喷水抑尘，在运输平巷中设置喷雾系统等降尘抑尘措施；加强全过程粉尘防治和废气污染治理；生活燃料采用液化气、天然气等清洁能源，严禁使用燃煤，集中式食堂应按要求设置油烟净化器和专用排烟道；排入环境的大气污染物应符合环境保护相关要求。

② 废水污染防治

矿产资源开发过程中产生的废水主要有采矿废水、废石淋溶水和生活污水等。规划露天开采的土砂石矿生产生活废水产生量较少，饰面石材开采切割过程中产生的泥浆废水经多级沉淀处理后清水回用。矿井涌水处理达标后可用于选矿、矿区道路浇洒、绿化等。超标河流水质达标前，限制新建矿山开采项目污废水排入。场区内雨水集中收集经沉淀处理后用于洒水（喷雾）降尘；废石淋溶水可经沉淀后回用；生活污水可采用旱厕收集后作为农肥、生化池处理后用于绿化或处理后达标排放等多种模式，达标排放的应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求；严禁在饮用水水源保护区内设置矿权，在饮用水源保护区附近采矿时，严禁在饮用水源一级保护区和二级保护区内设置排污口。

③ 地下水污染防治

露天采矿应加强管理，避免机修废油、含油废弃物、污废水等进入地下水系统，对地下水造成污染。油库（储油间）必须采取防渗处理，防止石油类污染物以渗透方式污染地下水。

地下开采矿山，要求企业在采矿前应加强地下水的调查，采矿工程避开地下溶洞、暗河发育地带；做好地下水保护，严格控制场内污废水“滴、跑、冒、漏”的无组织泄漏。根据矿区场地实际情况采取分区防渗，防止污染物以渗透方式污染地下水。定期对地下水水质进行监测，以便及时发现问题，采取相应的措施。

矿山配套建设的加油站存在泄漏风险，易对地表水环境造成影响。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），配套加油站应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则进行分区防控。

④ 固体废物处理处置

矿业活动过程中产生的固体废物主要是矿山地表剥离物、回收粉尘、机械维修废油、含油固体废物、采矿废石、污废水处理污泥、生活垃圾等。

露天开采矿山地表剥离物中表土、废石分区临时堆放在矿区内，表土用于后期土地复垦，废石和建设期挖方用于铺设道路或工业广场及配套基础设施建设用材，弃方堆存在矿区内用于后期采空区回填，一般工业固体废物安全处置率达100%。重晶石和硫铁矿地下开采产生的废石部分直接回填井下采空区和废弃巷道，出井废石先在工业场地临时废石场堆存，然后转运到弃渣场进行合理处置，处置率应达到100%。机械维修废油和含油固体废物属于危险废物，按照相关要求进行储存、运输、处置，危险废物安全处置处理率100%。矿区设置生活垃圾收集站，定期由环卫部门统一运往周边垃圾填埋场处置，严禁乱堆乱排。

⑤ 噪声污染防治

工业场地的选址要尽量远离周边集中居民区，减少对居民点的影响，同时应满足安全距离要求；工业场地总平面设计中，应充分考虑高噪声源的分布和噪声传播途径、声环境敏感目标和防护距离要求，合理布局。选用噪声低、振动小、能耗低的先进施工设备和采矿生产设备；高噪声设备应安放在满足隔声要求的专用设备房内，采用隔声、减震等措施降低噪声污染；合理安排作业时间；合理安排运输路线和运输时间；同时设置绿化带来降低噪音。厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）排放限值要求，噪声不扰民。

（7）环境风险防范与人群健康防护对策与措施

《规划》应按要求建立环境风险三级防控体系，加强矿区环境风险隐患点等的巡查，相关矿山企业需按照规范要求进行风险评估，编制环境风险应急预案，提出风险防范和治理措施，降低环境风险。建立地质灾害应急体系，加强矿区地质灾害隐患排查、监测预测和事故风险防范应急演练，做好宣传工作，与当地消防、国土、卫生、环保等政府部门、机构建立联合应急工作机制。

# 7 规划包含的具体建设项目及下层位规划环评的重点内容和简化建议

（1）重点关注的内容

实现“规划环评与项目环评”联动机制，矿产资源勘探开发项目必须符合规划环评明确的空间布局，遵循规划环评的项目准入要求。规划下一层次建设项目，应严格遵守《重庆市生态保护红线》以及依法设立的各级各类保护区域相关法律法规规定和要求，重点评价项目建设对区域生态系统、水环境、土壤环境、环境风险等环境影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性，强调对项目评价范围内生态环境敏感点的预测评价，提出细化的避让和环保措施，并进行经济技术评价和环境效应分析。对于本次规划环评识别出的可能影响到生态环境敏感区的项目，环境影响评价工作应及早介入，提出相应的减缓措施和建议，具体建设项目的性质、污染因子等在本次评价中未作评价的，其环境影响评价的内容不得简化。

（2）可简化的内容

对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的矿产资源勘探开发具体项目，将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化；当规划环评资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价内容可适当简化。对涉及到的大气特征因子、矿区评价范围内地下水、土壤环境质量现状无有效引用资料时应进行实测。

# 8 跟踪评价方案

建议在下一阶段重庆市矿产资源总体规划（2026-2030年）编制同时同步编制规划环评，并将跟踪评价纳入到规划环评内容中，不需要单独编制跟踪评价报告。由重庆市规划与自然资源局或相关责任部门负责组织实施。

# 9 公众参与

本规划环评第一次公示时间于2020年7月16日开始，公示以来未收到任何公众的反馈意见和建议。

# 10 综合评价结论

《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合国家相关政策及规划要求，与重庆市相关规划及政策协调，规划的实施有助于加强对重庆市矿产资源调查评价与勘查、开发利用与保护和绿色矿业发展，促进矿产资源的科学利用和有效保护，保障国民经济和社会发展对矿产资源的需求。重庆市资源与环境能够承载规划实施需求。虽然规划实施可能对生态、大气、水和土壤环境产生一定影响，但通过采取行之有效的环境影响减缓措施和污染防治措施，强化“三线一单”硬约束作用，严格空间管控、总量调控、环境准入，并在落实国家及重庆市相关法律法规、政策规划和生态空间管控要求后，可从源头上缓解或降低这些影响，环境目标可达。

从环境保护角度分析，规划方案总体可行。